18/20/25/30L桶自動充填系統流程:

- 人工放桶(定向)

- 滾輪啟動

- 桶入充氮槽道,氣缸上升擋桶

- 錐型充填頭下降,插入桶口

- 充氮(時間可調,約3~5秒)

- 充填頭上升,擋桶氣缸下降,桶續前進

- 桶到預備充填區,擋桶氣缸上,光電偵測有桶,

第貳/三擋桶氣缸陸續上,偵測三桶皆在定位,等待

- 充填區無桶,或三桶皆已完成充填

- 推桶氣缸升,推出,將空桶推至充填區

(若充填區已有重桶,則同時將重桶推至第三列滾輪台)

- 定位夾出,將空桶定位,推桶氣缸下降,回原點

- 充填頭下降,滴盤同步退,插入桶口,塞頭閥全開,開始充填

- 重量達[目標值-定量前]時, 塞頭閥半開,

重量達[目標值-落差值]時, 塞頭閥全關

- 充填頭上升,滴盤同步出,完成充填

- 三桶皆完成後,重複步驟#8

- 重桶被推至第三列滾輪台後,滾輪啟動,將重桶帶出

- 重桶進入滑道區,停在第一位置,供蓋器放押內蓋

- 中間拉板上升,前進一格,將重桶帶至第二位置,拉板下降,回位

- 第二位置由供蓋器放壓鐵蓋

- 拉板再上升, 將重桶帶至第三位置,然後下降回位

- 第三位置由供蓋器放壓外蓋

- 第四位置偵測放蓋成功否.失敗則警示,由人工處理

- 重桶出滑道區後上滾輪台,由滾輪將重桶帶至側貼標#1站

- 擋桶氣缸上升,出標紙,側推桿將標紙側貼(側貼標#2站保留)

- 擋桶氣缸下降,桶續前進,由光電偵測貼標完成否.

若完成,由推桶氣缸將重桶推至下一站滾輪台,準備堆栈.

若側貼有誤,警示暫停,由人工處理.

自動堆棧系統流程:

1.先設定棧板大小(四排棧或五排棧),再設定堆棧層次(二排或三排)

2.將棧板堆疊放供棧滾輪台上,系統啟動時,供棧滾輪台將棧板帶入

分棧板機,定位後,拉出最下一棧板,供自動堆疊重桶.

3.重桶經貼標後,到達暫置滾輪台,若滿四桶,大吸磐下降,一次四桶,

將重桶吸住,上升,移位至棧板定點,然後下降,放開吸盤,上升, 回位,

依序排放堆疊.

4.棧板堆疊完成後,自動排出至裹膜機,裹膜機自動啟動裹膜,依設定圈

數層數完成裹膜,再排出到暫置滾輪台.